# Text boxes

Точностные характеристики поверочных линеек типа ЛД приведены в таблице 1 .

Отклонения рабочих поверхностей линеек типа ЛД AlMg  (таблица 1).

Таблица 1

| Длина линейки, (мм) | Отклонения по плоскостности и прямолинейности, не более (мкм) | Класс точности |
| --- | --- | --- |
| 500 | 3.0 | 1 |
| 600 | 4.0 | 1 |
| 750 | 5.0 | 1 |
| 1000 | 6.0 | 1 |
| 1200 | 12.0 | 2 |
| 1500 | 14.0 | 2 |
| 2000 | 16.0 | 2 |
| 1500 | 20.0 | 2 |
| 3000 | 24.0 | 2 |
| 4000 | 35.0 | 2 |

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Линейки следует оберегать от термического воздействия и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью.

3.2. Условия эксплуатации поверочных линеек типа ЛД в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

3.3. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации линейки.

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить поверочные линейки в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЛИНЕЙКИ ЛЕКАЛЬНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА

(тип ЛД)

стандарт JB/T7944-99

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Линейки подвергнуты консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Линейки лекальные типа ЛД  с двусторонним скосом в форме ножа, одна сторона срезана под углом для удобства контроля в труднодоступных местах. Линейки предназначены для проверки прямолинейности плоских поверхностей методом световой щели (на просвет) непосредственно определяемый визуально, либо сравнением с образцом просвета, а так же методом определения линейных отклонений при помощи линейки и плиток, щупов или плиток в сочетании с рычажным индикатором.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейки поверочные типа ЛД изготовлены по Китайскому стандарту JB/T7944-99 из материала AlMg (aluminium magnesium alloy) алюминиево-магниевый сплав. Основными преимуществами данного материала являются парамагнетизм, высокая прочность, малый вес, высокая устойчивость к коррозии.

Линейки оснащены теплоизоляционными накладками.

| Тип | Габаритные размеры (LxHxB), мм | Класс точности | Угол скоса (β) | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛД-500 | 500х70х15 | 1 | 30º | 1.5 |
| ЛД-600 | 600х70х15 | 1 |  | 1.8 |
| ЛД-750 | 750х70х15 | 1 |  | 2.1 |
| ЛД-1000 | 1000х70х15 | 1 |  | 2.8 |
| ЛД-1200 | 1200х70х15 | 2 |  | 3.2 |
| ЛД-1500 | 1500х102х20 | 2 |  | 6.5 |
| ЛД-2000 | 2000х102х20 | 2 |  | 9.3 |
| ЛД-2500 | 2500х80х150 | 2 |  | 12.8 |
| ЛД-3000 | 3000х102х20 | 2 |  | 14.5 |
| ЛД-4000 | 4000х102х20 | 2 |  | 19.6 |