# Text boxes

Точностные характеристики угольников типа УШ

Таблица 2

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Угольник следует оберегать от термического воздействия и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью и смазывать  противокоррозионной смазкой.

3.2. Условия эксплуатации угольника типа УШ в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

3.3. Поверка угольника должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 1799-87.

3.4. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации угольника.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ С ШИРОКИМ ОСНОВАНИЕМ

(тип УШ) DIN 875

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Угольник подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Угольники слесарные поверочные с широким основанием типа УШ предназначены для проверки прямых углов (90º) и применяются при слесарно-сборочных работах для контроля взаимно-перпендикулярного расположения деталей. Имеют широкое основание и плоские измерительные поверхности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверочные слесарные угольники выпускаются согласно DIN 875 классов точности 0, 1 и 2 .

Угольники слесарные УШ изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали.

Твердость  - не менее 35-50НRС по шкале Роквелла.

Основание угольников типа УШ может изготавливаться как в форме бруска, так и в Т- образной форме.

Технические и точностные характеристики угольников приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1

Технические характеристики угольников типа УШ1000

| Размеры, (мм) | Материал | Масса, (кг) |
| --- | --- | --- |
| 50х40 | нержавеющая сталь |  |
| 50х40 | углеродистая сталь |  |
| 75х50 | нержавеющая сталь |  |
| 75х50 | углеродистая сталь |  |
| 100х70 | нержавеющая сталь | 0,18 |
| 100х70 | углеродистая сталь |  |
| 150х100 | нержавеющая сталь |  |
| 150х100 | углеродистая сталь |  |
| 200х130 | нержавеющая сталь |  |
| 200х130 | углеродистая сталь |  |
| 250х165 | нержавеющая сталь |  |
| 250х165 | углеродистая сталь |  |
| 300х200 | нержавеющая сталь | 1,65 |
| 300х200 | углеродистая сталь |  |
| 400х265 | нержавеющая сталь |  |
| 400х265 | углеродистая сталь |  |
| 500х330 | углеродистая сталь |  |
| 630х400 | углеродистая сталь |  |
| 1000х630 | углеродистая сталь |  |

Пример обозначения угольника поверочного типа УШ100х70мм, 1-го класса точности при заказе: Угольник УШ-1-100.