# Text boxes

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Плиты следует оберегать от термического воздействия, воздействия магнитного поля и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью и смазывать  противокоррозионной смазкой.

3.2. Условия эксплуатации плит в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

3.3. Поверка плит должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 2007-89.

3.4.Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации плиты.

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить рабочую поверхность плиты в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

Перед хранением необходимо нанести на рабочую поверхность консервационную антикоррозийную смазку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ПЛИТЫ МОНТАЖНЫЕ ЧУГУННЫЕ ШАБРОВАННЫЕ С Т-ОБРАЗНЫМИ ПАЗАМИ

(кл. т. 2)

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Плиты подвергнуты консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Чугунные монтажные плиты с Т-образными пазами изготовлены в соответствии с производственным стандартом GB6092-85. В качестве сырьевого материала используется чугун HT200- HT300, а для точности обработки рабочей поверхности применяется технология ручного шабрения.

Данная технологическая оснастка предназначена для точного позиционирования деталей при сборке. Используется для сборки-сварки тяжелых конструкций (машинные кузова, фюзеляжи самолетов, испытательные стенды, автомобильные рамы, контейнера, шкафы управления, корпусные изделия металла). Применяются как по отдельности, так и собранные из нескольких плит в единую плоскость. Применяются в любой отрасли промышленности: металлообработка, машиностроение, самолетостроение, судостроение, приборостроение и т.д.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты монтажные изготовлены из чугуна HT300.

Размагничены.

Характеристики монтажных плит с Т-образными пазами приведены в таблице 1 и рисунке 1.

Точность измерения поверхности по DIN 876, Т - образные пазы по DIN 650.

Таблица 1

Чугунная плита, нуждается в особых условиях использования и хранения. Противопоказаниями служат влажные, коррозийные, низко- и высокотемпературные среды.

Прежде, чем начать использовать чугунную плиту, ее рабочую поверхность тщательно протирают. Это позволяет добиться, более точных установок, измерений и уменьшает погрешности.