# Text boxes

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на стол станка необходимо их расконсервировать.

3.2. Установить тиски на стол станка и закрепить болтами (в комплект поставки не входят) по ГОСТ 13152.

3.3. Закрепить заготовку в тисках, перемещая подвижную губку с помощью ходового винта без применения дополнительных удлинителей и ударной нагрузки.

3.4. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

Условия эксплуатации тисков – по ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- тиски в сборе;

- паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и заусенцев.

5.2. Тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

5.3. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

5.4. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме и удлинять рукоятку.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

6.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

6.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

неповоротные

(тип1, тип 2)

с ручным приводом

для сверлильных станков

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные неповоротные для сверлильных станков с открытым винтом являются  вспомогательным оборудованием. Предназначены для закрепления и удерживания деталей при их механической обработке на сверлильных станках.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски станочные неповоротные для сверлильных станков тип 1 и тип 2 изготавливаются в соответствии с ISO 9001.

Установка тисков на столе станка осуществляется с помощью болтов (в комплект поставки не входят).

2.2. Основные параметры и размеры тисков приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1

Тип1

| Ширина губок, (мм) | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ход подвижной губки, (мм) | 55 | 80 | 108 | 124 | 145 |
| Высота зажима, (мм) | 20 | 20 | 21 | 22 | 26 |
| Габаритные размеры: |  |  |  |  |  |
| Длина, (мм) | 125 | 155 | 185 | 215 | 243 |
| Ширина, (мм) | 130 | 140 | 172 | 185 | 219 |
| Высота, (мм) | 44 | 47 | 52 | 60 | 64 |
| Масса, (кг) | 1,23 | 1,6 | 2,36 | 3,25 | 4,28 |
| Крепежный паз, (мм) | 4паза 12х47 | 4паза 12х55 | 4паза 14х68 | 4паза 12х84 | 4паза 14х100 |
| Расстояние между пазами, (мм) | 101 | 107 | 136 | 153 | 183 |

Таблица 2

Тип 2

| Ширина губок, (мм) | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ход подвижной губки, (мм) | 66 | 80 | 108 | 130 | 148 |
| Высота зажима, (мм) | 20 | 20 | 21 | 24 | 24 |
| Габаритные размеры: |  |  |  |  |  |
| Длина, (мм) | 135 | 152 | 183 | 215 | 244 |
| Ширина, (мм) | 132 | 136 | 165 | 185 | 219 |
| Высота, (мм) | 44 | 45 | 50 | 62 | 64 |
| Масса, (кг) | 1,35 | 1,5 | 2,18 | 3,2 | 4,36 |
| Крепежный паз, (мм) | 4паза 12х52 | 4паза 12х57 | 4паза 12х74 | 4паза 12х85 | 4паза 12х98 |
| Расстояние между пазами, (мм) | 105 | 108 | 135 | 155 | 185 |