# Text boxes

И Н С Т Р У К Ц И Я

на угольники (центроискатели) разметочные DIN 875.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Точный угольник или угольник-центроискатель предназначен для угловой разметки и контроля, а так же для нахождения центра окружности на торце деталей, имеющих цилиндрическую форму (Рис.1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угольник-центроискатель изготовлен из углеродистой стали. Состоит из плоского угольника и линейки, закрепленной на угольнике таким образом, что она является биссектрисой прямого угла угольника.

Для определения центра окружности угольник накладывают на торец цилиндрической детали так, чтобы его внутренние грани касались наружных боковых поверхностей детали. Карандашом, разметочным ножом или чертилкой по линейке наносят на деталь риску. Поворачивают угольник на некоторый угол и снова наносят риску. Повторяют операцию несколько раз. Место пересечения рисок и будет являться центром окружности (Рис.1).

Размеры угольников приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Модель | L, мм | А, мм | В, мм | С, мм | d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100х70 SG01-1011C | 155 | 100 | 70 | 12 | 60 |
| 150х130 SG01-1021C | 248 | 150 | 130 | 15 | 130 |
| 200х150 SG01-1031C | 310 | 200 | 150 | 15 | 160 |
| 250х160 SG01-1041C | 370 | 250 | 160 | 18 | 165 |
| 300х180 SG01-1051C | 435 | 300 | 180 | 18 | 190 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

1. Угольник-центроискатель;

2. Инструкция.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем), при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» _________________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________         Представитель покупателя:   __________________

(подпись)                                                                                (подпись)