# Text boxes

И Н С Т Р У К Ц И Я

на УГЛОМЕР - ТРАНСПОРТИР

0˚-180˚

цена деления 1º

.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Угломер-транспортир предназначен для измерения и построения углов при проведении разметочных работ на плоских поверхностях, а также для  контрольных  замеров углов плоских деталей и заготовок.

Область применения – слесарные, разметочные  и ремонтные работы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угломеры-транспортиры изготовлены из инструментальной углеродистой стали.

Размеры угломеров приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Диаметр пластины со шкалой, мм | Длина подвижной линейки, мм | Длина направляющей, мм | Толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 120 | 85 | 2.5 |
| 85 | 150 | 215 | 2 |
| 120 | 150 | 125 | 3.0 |
| 150 | 200 | 160 | 3.0 |
| 200 | 300 | 210 | 3.5 |
| 300 | 600 | 315 | 4.0 |

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При выполнении разметки детали, положение полукруглой пластины можно заранее установить ее на нужный угол,  зафиксировав зажимным винтом и по уже выставленному углу  производить разметку детали.

Измерение производится контактным методом. Для измерения угла транспортир прикладывают к размечаемой детали, располагая один из краев направляющей линейки вдоль базовой линии разметки и поворотом полукруглой пластины и ее продольным перемещением по направляющей, совместить с сопряженной линией или точкой визирования край подвижной линейки. Величину угла в градусах определяют по шкале транспортира.

Протереть изделие по окончании работы (не реже одного раза в смену) полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в футляр.

При нарушении плавности хода  следует смазать трущиеся поверхности любым индустриальным смазочным маслом.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

1. Угломер-транспортир;   2. Футляр; 3. Инструкция.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем), при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________         Представитель покупателя:   __________________

(подпись)                                                                                (подпись)