# Text boxes

И Н С Т Р У К Ц И Я

на столы монтажные для оправок, патронов и переходных

втулок с крутым конусом 7:24 ВТ (MAS403)

и 7:24 NT (ГОСТ25827-93 исп. 1, DIN 2080).

- НАЗНАЧЕНИЕ

Столы монтажные предназначены для монтажа насадного режущего инструмента на оправки, цанговые и фрезерные патроны, переходные втулки с хвостовиком 7:24-ВТ30 (MAS403) и NT 7:24 ГОСТ 25827-93 исп.1 DIN 2080, непосредственно перед установкой на обрабатывающие станки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столы монтажные изготовлены по технологии цельной литой конструкции с прикрепленными гнездами для установки хвостовиков оправок, патронов и втулок в вертикальном и горизонтальном положении.

При эксплуатации монтажного стола применение ударных нагрузок не допустимо.

Размеры столов приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Модель | Габаритные размеры LхBхH, (мм) | Диаметр крепежных отверстий d, (мм) | Расстояние между крепежными отверстиями J/C, (мм) | Размер опоры АхВ, (мм) | Ширина шпонки Е, (мм) | Вылет шпонки F, (мм) | Вес, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HV-BT30 (NT-30) | 185х90х125 | 9 | 70/65 | 100х90 | 16 | 6 | 3.5 |
| HV-BT40 (NT-40) | 185х90х125 | 9 | 70/65 | 100х90 | 16 | 6 | 3.5 |
| HV-BT50 (NT-50) | 260х130х170 | 13 | 100/95 | 135х130 | 25 | 10 | 7.5 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

1. Стол монтажный в сборе;

2. Инструкция.

Крепежные винты в комплект поставки не входят.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем), при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________         Представитель покупателя:   __________________

(подпись)                                                                                (подпись)