# Text boxes

Комбинация кнопок "Select" + "Save":

А. В режиме "following/peak" нажав сочетание клавиш "select" и "save", вы перейдете в режим "save and browse" и на дисплее отобразится данные порядкового номера.

1. Если нет сохраненных данных, отобразится 000.

Б. В режиме "save and browse" нажмите один раз кнопку "▲", данные хранения перейдут на 1 позицию вперед. После перехода к последним данным, значение станет 0, на дисплее отобразятся релевантные данные.

С. Нажмите один раз клавишу "▼" данные хранения перейдут на 1 позицию назад.

Когда порядковый номер данных будет 000, нажмите кнопку и отобразятся последние сохраненные данные.

Д. Нажав кнопку "Reset/Start" один раз вы можете удалить текущие данные. Текущие данные будут переходить на 1 порядковый номер вперед. В то же время на дисплее будет отображаться dEL.

Е. Нажав кнопку "select" вы вернетесь в режим "following/peak", после чего на дисплее отобразиться прежние значения.

4. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Снимите заднюю крышку против часового направления, затем вставьте две батареи типа АА 1.5V, правильным образом соблюдая полярности, после чего закройте и затяните крышку при помощи отвертки.

2. Включите питание, нажав кнопку "reset/on", через три секунды на дисплее отобразиться 0.00.

3. Настройка: нажмите кнопку "mode" для перехода из рабочего состояния в режим настройки. С помощью клавиш" select", " ▲ " и " ▼ " установите необходимое значение крутящего момента. При завершении предварительной установки нажмите клавишу"mode", вы выйдите из режима предустановки и перейдете в следующий режим. Если нужно работать в режиме "peak", следует, нажать кнопку "mode.

Измерение: перевести флажок реверса  в правильное положение, присоединить рабочую головку к квадрату и начать затяжку. Чтобы быть уверенным в правильности измерения крутящего момента, прикладывать нагрузку необходимо постепенно, посередине нагрузочной метки на рукоятке (Рис.1). Если часть нагрузки отклоняется от нагрузочной метки, это может стать причиной расхождения значения крутящего момента с фактическим значением.

Когда индикаторная лампа оповещения светиться и издается звуковой сигнал,

пожалуйста, прекратите создавать усилие. В режиме “peak” после окончания воздействия на ключ значение максимального крутящего момента будет отображаться на дисплее.

Нажмите кнопку "save" чтобы сохранить значение крутящего момента в память для дальнейшего вывода на дисплей сохраненные данные после измерений.

Автоматическое выключение: выключение происходит по истечению 2-х минут, если крутящий момент не измеряется.

Нажатием и удерживанием клавишу "reset/on", по истечению 3 секунд происходит принудительное выключение.

Кнопка "▼" :

А. В режимах "following и "peak" при каждом нажатии кнопки, единица измерения на дисплей (N. m, lbf.ft, lbf.в) будет меняться по очереди. В этом режиме, когда единица измерения изменена, предварительно установленное значение измениться соответственно, можно обнулить значение по необходимости.

Б. В режиме "following" нажатие кнопки, позволяет уменьшить заданное значение. При каждом нажатии кнопки, на дисплее, значение будет уменьшаться на 1.

С. В режимах "save and browse" нажав кнопку на дисплее отобразиться следующее значение. При достижении последнего порядкового номера, нажмите кнопку, значение превратится в ноль.

Кнопка "Mode" :

Нажмите кнопку только один раз, затем, следуя порядку "following →

peak→preset→following", можно перейти в следующий рабочий режим.

Кнопка "▲" :

А. В режиме "following/peak" удерживая кнопку, вы увидите предварительно установленное значение. Оно вернется в прежнее заданное значение при прекращении нажатия.

Б. В режиме "preset" нажмите кнопку, чтобы увеличить заданное значение. При каждом нажатии кнопки на дисплее значение будет увеличиваться на 1.

Кнопка "Select" :

В режиме "preset", в соответствии с порядком слева направо, каждый раз, при нажатии кнопки, вы можете установить значение каждой из четырех цифр на дисплее.

Кнопка "Save":

А. В режиме "peak keeping", нажав кнопку, вы можете сохранить настоящее значение крутящего момента в область хранения. На дисплее отобразиться SAVE и порядковый номер от 001-300 (это означает что хранение данных начинается от 1, и полностью может сохранить 300). В случае, когда все места хранения заняты, то при попытке сохранитьновое значение, на дисплее отобразиться "OVER".

Б. В режиме "following" нажав на кнопку, вы можете включить или выключитьподсветку (если ключ не используется, подсветка автоматически выключится через 20 секунд.).

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ

(с электронным дисплеем)

cерии CNB

№ _______________

Если ключ не эксплуатируется в течение более чем одного месяца, необходимо удалить элементы питания.

За исключением трещоточного механизма, динамометрический ключ не

требует смазки.

Трещоточный механизм смазывается по мере надобности несколькими каплями маловязкого масла.

Запрещается применять ацетон или прочие растворители для очистки ключа.

Для очистки ключа использовать очиститель для стекол или

денатурированный спирт, нанесенный на чистую тканевую салфетку.

Конструкция динамометрического ключа, за исключением трещоточного

механизма, не предусматривает наличия сменных деталей.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить изделие следует в футляре, в сухом отапливаемом помещении, при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

При длительном хранении изделия более месяца, следует извлечь элементы питания.

Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

6. ПЕРВИЧНАЯ ПОВЕРКА

Первичная поверка проведена по Государственному стандарту GB/T15729—

1995. GENERAL TECHNICAL CONDITION OF BRAND TORQUE.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) ключа, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Ключ динамометрический (моментный) с электронным дисплеем - это прецизионный инструмент для затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом. При проектировании любых конструкций, любого промышленного или строительного оборудования, любой техники, предполагается её монтаж с определённым значением крутящего момента для каждого конкретного резьбового соединения.

Принцип действия ключа основан на использовании тензометрического датчика, где через интегральную схему происходит оцифровка данных момента затяжки соединения и вывод цифровых данных на жидкокристаллический дисплей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Погрешность измерений - ± 1%;

Индикация уровня заряда – 2,3V;

Допустимая максимальная перегрузка – не более 120%;

Рабочее напряжение постоянного тока – 3V;

Рабочая температура окружающей среды – от 0ºС до +40ºС;

Встроенная память – 300 измерений;

Единицы измерения - Ньютон-метр (N.m), Фунт силы-фунт (lbf.ft), Фунт силы-дюйм (lbf.in);

Элементы питания – батарейки алкалиновые АА 1,5V (2шт.)

Основные характеристики представлены в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1.

3. ФУНКЦИИ КЛАВИШ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка Resеt/ON :

А. Для включения ключа необходимо нажать кнопку питания, далее включиться подсветка дисплея, ждите пока не появится нулевое значение на дисплее, после чего вы можете изменять рабочий режим, единицы измерений и предварительно установить

настройки, которые вам необходимы.

Б. Зажмите кнопку на некоторое время и питание выключится. Коротким нажатием кнопки вы можете обнулить значение в режимах "following" и "peak".

С. Коротким нажатием кнопки в режиме "storage and browse" можно очистить выбранное значение, порядковый номер в свою очередь уменьшится на 1.