www.oraclebi.ru/files/presentations/imelnikov

# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные тип QGZ6" предназначены для использования на фрезерных, шлифовальных, расточных станках для крепления обрабатываемых деталей и заготовок на стадии финишной обработки и доводки поверхностей. Применяются в единичном, мелко- и среднесерийном производстве.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.  Материал корпусных деталей – чугун по стандарту GB НТ200 (СЧ-20).

. Губки тисков закалены и отшлифованы. Вал зажимного винта опирается на игольчатый подшипник, что обеспечивает большую плавность хода винта, а также позволяет повысить  усилие зажима детали или заготовки.

2.2. Основные параметры и размеры станочных тисков приведены в таблице 1 и рисунке 1:

Таблица 1

Основные технические характеристики поворотных станочных тисков

| Модель | QGZ6" поворотные | QGZ6" неповоротные |
| --- | --- | --- |
| Ширина губок, С (мм) | 156 |
| Высота губок, F (мм) | 68 |
| Величина раствора губок, H (мм) максимальная | 156 |
| Цена деления поворотной шкалы, (град) | 1 |  |
| Расстояние между крепежными пазами, (мм) | 250 | 165 |
| Габаритные размеры: |  |  |
| Длина, A (мм) без рукоятки | 388 |
| Ширина, В (мм) | 216 |  |
| Ширина, В1 (мм) |  | 181 |
| Высота, G+E (мм) | 185 |  |
| Высота, G (мм) |  | 151 |
| Винты для крепления | M16 |
| Расстояние между крепежными пазами, (мм) | 250 | 165 |
| Масса, (кг) | 31 | 26 |

2.3. Главной особенностью тисков данного типа является то, что обе губки подвижные и приводятся в движение одной рукояткой. Ходовой винт имеет правую и левую резьбу и при вращении рукоятки губки равномерно сходятся или расходятся.

Тиски позволяют проводить обработку деталей, обеспечивая точностные характеристики базирования закрепляемых заготовок, которые представлены в таблице 2.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на стол станка, их необходимо расконсервировать.

3.2. Установить тиски на стол станка,  закрепить болтами, шпонками,

прихватами по ГОСТ 13152.

3.3. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой. Условия эксплуатации тисков – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.

3.4. Отрегулировать тиски с помощью установочного винта в середине подвижной губки регулировкой зазора между гайкой и корпусом.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- тиски в сборе;

- паспорт.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

С ПОДВИЖНЫМИ ГУБКАМИ

тип QGZ6"

Таблица 2

Точностные характеристики базирования

закрепляемых в тисках заготовок

| Схема, принцип измерения | Точностной параметр | Значения |
| --- | --- | --- |
|  | Параллельность верхней поверхности базирования и нижней поверхности тисков | На длине 100мм 0,025 |
|  | Перпендикулярность неподвижной губки, а также подвижной губки к поверхности базирования заготовки | 0,050/100 |
|  | Перпендикулярности неподвижной губки к поверхности продольного паза | На длине 100мм 0,03 |
|  | Параллельность неподвижной губки к поверхности поперечного паза на корпусе тисков | На длине 100мм 0 ,03 |
|  | Параллельность контролируемой верхней поверхности и нижней поверхности тисков | На длине 100мм 0,030 |
|  | Подъем измеряемой заготовки | На длине 100мм 0,030 |
|  | Перпендикулярность сторон корпуса тисков к основанию тиков. | На длине 100мм 0,050 |
|  | Параллельность двух сторон тисков в продольном направлении. | На длине 100мм 0,060 |

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и заусенцев.

5.2. Тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

5.3. Отверстие головки винта должно иметь с двух сторон фаски для предохранения рук рабочего от защемления.

5.4. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

5.5. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме и удлинении рукоятки. Это приводит к снижению точностных характеристик тисков и поломкам ходового винта.

5.6. Тиски должны выдерживать проверку на прочность с превышением усилия зажима на 25%.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

6.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

6.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)