# Text boxes

Точностные характеристики поверочных линеек типа ШД-ТК приведены в таблице 1 и 2.

Допуски перпендикулярности боковых поверхностей рабочим поверхностям линеек типа ШД-ТК (таблица 1).

Таблица 1

Каждое изделие имеет сопроводительный документ завода изготовителя (TEST REPORT) с указанием цифровых характеристик после окончательной обработки. Данный документ присваивается непосредственно изделию.

При этом допуски плоскостности, параллельности и перпендикулярности относятся к температуре окружающей среды, не превышающей значений, указанных в таблице 2, при изменении температуры, не превышающей 0,5°С/ч, и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 20 °С.

Таблица 2

| Температура окружающей среды при поверке плоскостности, параллельности и перпендикулярности |
| --- |
| Длина линейки, (мм) | 400 - 2000 |
| Класс точности | 00; 0 |
| Температура, (tºС) | 20±3 |

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Линейки следует оберегать от термического воздействия и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью и уложить в футляр.

3.2. Условия эксплуатации поверочных линеек типа ШД-ТК - в соответствии с установленными стандартами, в закрытом помещении.

3.3. Поверка или калибровка линеек может производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 1729-87.

3.4. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЛИНЕЙКИ ПОВЕРОЧНЫЕ ТВЕРДОКАМЕННЫЕ

(гранитные, двутаврового сечения)

(тип ШД-ТК)

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить поверочные линейки в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Линейки поверочные твердокаменные с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения  типа ШД-ТК предназначены для проверки плоских поверхностей методом световой щели (на просвет) , непосредственно определяемый визуально, либо сравнением с образцом просвета, а так же методом определения линейных отклонений при помощи линейки и плиток, щупов или плиток в сочетании с рычажным индикатором. Основным методом проверки плоских поверхностей при помощи поверочных линеек типа ШД-ТК является метод измерения линейных отклонений от поверхности контролируемой детали до поверхности линейки, которая установлена на опорах и метод «пятен на краску». Для установки линейки типа ШД-ТК  на опоры необходимо отмерить 2/9 L (где L- длина линейки), от концов линейки и нанести риски при помощи чертилки (Рис.1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейки поверочные типа ШД-ТК изготавливаются из природного гранита. Предел прочности на сжатие 964,9 МПа. Параметр шероховатости Ra механически обработанных поверхностей 0,32мкм на длине 0,25мм.

Схема разметки линейки для установки на опоры.