# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Стойка гибкая с магнитным основанием типа МС-29 предназначены для крепления измерительных головок и других приборов и закрепления на стальных, чугунных поверхностях. Малые габариты и вес, в сочетании с высоким усилием закрепления позволяют использовать стойку для установки и выверки деталей, а также для проведения измерений непосредственно на станках.

1.2. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2* по ГОСТ 15150 - 69.

1.3. Условия эксплуатации: температура окружающей среды, (20±15)°С

1.4. Область применения - машиностроение.

1.5. Магнитное основание стойки имеет нижнюю притягивающую поверхность. Закрепляемая в стойке измерительная головка может занимать необходимое положение без перемещения стойки. Магнитное основание позволяет устанавливать стойку на наклонных и вертикальных плоскостях без дополнительного крепления. На нижней поверхности выполнена призматическая выемка, позволяющая закреплять штативы на цилиндрических поверхностях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Гибкая стойка позволяет закреплять измерительные индикаторные головки как оснащенные ушком для крепления, так и головки, закрепляемые на стержне Ø8h6.

2.2. Технические характеристики разновидностей гибких стоек приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики гибких стоек типа МС-29 на магнитном основании

| Параметры | Наименование модели |
| --- | --- |
|  | CV-6CA | CV-6CB | CV-8CA | CV-8CВ |
| Диаметр отверстия под индикаторную головку, (мм) | Ø8 (Н8) |
| Диаметр отверстия ушка индикатора, (мм) не менее | 6,0 |
| Рабочий угол перемещения инструмента | 150º |
| Применяемые индикаторы, (тип) | ИЧ, ИРБ | ИЧ | ИЧ, ИРБ | ИЧ |
| Наличие винта тонкой регулировки подвода индикатора | да | нет | да | нет |
| Гибкий стержень: |  |
| Длина, (мм) | 300 |
| Диаметр, (мм) | 16 |
| Расстояние до крепежного отверстия, (мм) | 360 | 320 | 360 | 320 |
| Габариты магнитного основания, (мм) (длина х ширина х высота) | 58х50х55 | 58х50х55 | 60х50х55 | 60х50х55 |
| Усилие отрыва, (Н/кг) | 588/60 | 588/60 | 784/80 | 784/80 |
| Масса, (кг) | 1,38 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |

2.3. Основание - призматическое магнитное.

2.4. Тип магнита – постоянный.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

СТОЙКУ ГИБКУЮ С МАГНИТНЫМ ОСНОВАНИЕМ

тип МС-29

ISO 9001

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- стойка гибкая с магнитным основанием;

- упаковка;

- паспорт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на стойку гибкую с магнитным основанием.

5.2. Протереть стойку гибкую с магнитным основанием, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине, насухо протереть тканью.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Закрепить на рабочем месте (на станке) гибкую стойку с магнитным основанием, поместив устройство на станок или верстак и повернув рукоятку на основании стойки в положение «ON». Закрепить измерительный прибор в лапке стойки.

6.2. По окончании работы снять измерительный прибор, повернуть рукоятку на основании стойки в положение «OFF». Протереть изделие (не реже одного раза в смену) полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в футляр.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма не проводить измерения на ходу станка и при вращении измеряемой детали.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить стойку гибкую с магнитным основанием в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки поверхностей стойки гибкой с магнитным основанием маслом, ее необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

9.1. Стойка гибкая с магнитным основанием подвергнута консервации в соответствии с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

9.2. Срок хранения стойки без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) стойки гибкой с магнитным основанием, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)