# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Штатив магнитный предназначен для крепления измерительных головок и других приборов и закрепления на стальных, чугунных поверхностях. Малые габариты и вес, в сочетании с высоким усилием закрепления позволяют использовать штативы для установки и выверки деталей, а также для проведения измерений непосредственно на станках.

1.2. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2* по ГОСТ 15150 - 69.

1.3. Условия эксплуатации: температура окружающей среды, (20±15)°С.

1.4. Область применения - машиностроение.

1.5. Магнитное основание штатива имеет нижнюю магнитную поверхность. Закрепляемая в штативе измерительная головка может занимать необходимое положение без перемещения штатива. Магнитное основание позволяет устанавливать штатив на наклонных и вертикальных плоскостях без дополнительного крепления. На нижней поверхности выполнена призматическая выемка, позволяющая закреплять штатив для измерительных головок на цилиндрических поверхностях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Штатив для измерительных головок позволяет закреплять измерительные индикаторные головки как оснащенные ушком для крепления, так и для головок, закрепляемых на стержне.

Основание - призматическое магнитное.

Таблица 1

Технические характеристики штативов на магнитном основании

| Параметр | Наименование модели |
| --- | --- |
|  | CZ-6C | CZ-8C |
| Диаметр отверстия под индикаторную головку | Ø85 | Ø8 |
| Стойка: |  |  |
| длина | 176 | 176 |
| диаметр | 12 | 12 |
| Консоль: |  |  |
| длина | 150 | 150 |
| диаметр | 10 | 10 |
| Рабочий угол перемещения инструмента, град | 150 | 150 |
| Масса, кг | 1,3 | 1,4 |
| Габариты магнитного основания | 55×50×63 | 55×50×63 |
| Усилие отрыва, Н | 588 | 784 |

Механический фиксатор положения плеча позволяет закрепить индикатор в любом положении.

Механизм тонкой регулировки на консоли штатива позволяет плавно подвести наконечник индикатора к измеряемой поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ШТАТИВ МАГНИТНЫЙ

(с тонкой регулировкой на консоли)

ISO 9001

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

-  штатив;

- упаковка;

- паспорт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штатив с магнитным основанием.

5.2. Протереть штатив, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине, насухо протереть тканью.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Закрепить на рабочем месте (на станке) штатив с магнитным основанием, поместив устройство на станок или верстак и повернув рукоятку на основании стойки в положение «ON». Закрепить измерительный прибор в лапке стойки.

6.2. По окончании работы снять измерительный прибор, повернуть рукоятку на основании стойки в положение «OFF».

6.3. Протереть изделие (не реже одного раза в смену) полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в упаковку.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма не проводить измерения на ходу станка и при вращении измеряемой детали.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить штатив магнитный в упаковке в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки поверхностей магнитного штатива маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

9.1. Штатив магнитный подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло

консервационное К-17.

9.2. Срок хранения магнитного штатива без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)