# Text boxes

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Основные узлы и детали прибора указаны на рисунках 1 и 2.

7.1. Перед установкой детали (заготовки) на контрольные вальцы (8) прибора, убедиться в плоскостности поверхности базирования станины (1). Поверхность контролируемой детали (заготовки) должна быть чистой, недопустимо попадание стружки между контролируемой деталью и контрольными вальцами, а так же между заготовкой и прижимным роликом (9).

7.2. Установить рычаг (10) с прижимным роликом (9) и зафиксировать винтом (13).

7.3. Для установки контролируемой детали (заготовки) нажатием на рычаг (10) отвести прижимной ролик (9) от контрольных вальцов, установить деталь на вальцы и плавно опустить прижимной ролик (9) ослаблением давления на рычаг (10).

7.4. Установить индикатор (11) при помощи хвостовиков диаметром 4мм или 8мм в головку крепления (6) и зафиксировать винтом (12).

7.5. Плавно подвести стойку (2) с закрепленным индикатором (11) по направляющим штангам (3) к поверхности контролируемой детали (заготовки). Винт тонкой регулировки (7) позволяет плавно подвести измерительный наконечник индикатора (11) к поверхности контролируемой детали (заготовки) до соприкосновения.

7.6. Ручное вращение маховика (4), посредством зубчато ременной передачи (5) передается на контрольные вальцы (8).

Смазку направляющих и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой.

По окончании работы произвести чистку и смазку поверхностей прибора и убрать в футляр.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ БИЕНИЯ БЕЗ ЦЕНТРОВ

(HT-C-03M)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Приборы (HT-C-03M)  для проверки изделий на биение без центров предназначены для контроля допуска радиального биения тел вращения (валов, прутков), установленных на контрольных вальцах прибора. Применяются в основном в условиях лабораторий металлообрабатывающих цехов машино- и станкостроительных предприятий.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Тип привода – ручной;

-Диаметры контролируемых деталей (заготовок) – от 3,0мм до 25.0мм;

-Длина контролируемых деталей (заготовок) – не более 102,0мм;

-Отклонение от параллельности и перпендикулярности расположения контрольных вальцов – не более 0,005мм.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха - не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- прибор  (HT-C-03M) – 1шт;

- индикатор ИРБ 0-0,2мм – 1шт;

- футляр;

- паспорт.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Во избежание травматизма необходимо убедиться в том, что вращающиеся элементы станочного оборудования находятся в состоянии покоя, во избежание передачи вибрации на прибор.

5.2. Не применять прибор при наличии в помещении агрессивных сред (кислоты, щелочи).

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на прибор.

6.2. Прибор протереть, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине или другом обезжиривающем растворе, насухо протереть чистой тканью.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить приборы в сухом отапливаемом помещении, при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии необходимо использовать минеральное масло К-17 или аналогичное.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

9.1. Приборы подвергнуты консервации в соответствии с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло минеральное консервационное К-17.

9.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)