# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Образцы шероховатости  выпускаются по ISO 4288, образцы воспроизводят металлические поверхности, получаемые при токарной обработке. Образцы предназначены для оценки шероховатости поверхности, полученные после обработки, путем сравнения с ними визуально и на ощупь.

1.2. Образцы для сравнения шероховатости не являются калибровочными образцами. Они не могут применяться для калибровки приборов контроля качества поверхности.

1.3. Основное назначение набора образцов шероховатости – оценка и контроль поверхностей при обработке в машиностроении

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор образцов шероховатостей состоит из 6 металлических пластинок цилиндрической формы (для имитации обрабатываемой поверхности), обработанных, с учетом воспроизводимости основного направления и характеристик (высота неровностей, их регулярность, форма  и проч.) неровностей, возникающих при токарной обработке поверхности деталей и заготовок.

Основным критерием шероховатости поверхности является  параметр Ra - среднее арифметическое отклонение профиля. Ra  является средним значением абсолютной величины отклонения профиля  в пределах базовой длины I.

Рис.1. Определение среднего арифметического отклонения профиля

Ряды номинальных значений параметра шероховатости Ra поверхности образца и базовые длины для оценки шероховатости должны соответствовать базовым длинам, указанным в соответствующих нормативных документах.

Характеристики и назначение образцов шероховатости приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики и назначение образцов шероховатости

| Параметры шероховатости по ISO | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднеквадратическое отклонение профиля Ra | мкм | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 6,3 | 12,5 |
|  | мкдюйм | 16 | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 |

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

НАБОР ОБРАЗЦОВ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

из 6 шт.

(для токарной обработки)

DIN 4769

ISO 4288

№__________

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не до-пускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

-  набор образцов шероховатости;

- паспорт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом

5.2. При выполнении операции сравнения поверхностей следует обеспечить подходящий уровень освещения.

5.3. Рекомендуется использовать увеличительное стекло с увеличением до 8х.

5.4. Сравнение шероховатости поверхности детали не даёт объективной оценки качества обработки поверхности.

6.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

6.1. Хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

6.2. Транспортирование и хранение - по ГОСТ 13762.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) набора, при условии соблюдения потре-бителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)