# Text boxes

для непосредственного измерения толщины зуба.

5.4. Штангензубомер устанавливается упором на измеряемый зуб и губки подводятся вплотную к профилю зуба.

5.5. Отсчёт толщины зуба производится по горизонтальной линейке и нониусу.  Отсчет высоты зуба осуществляется по вертикальной линейке.

5.6. Измерения толщины проводятся в соответствии с приведенным рисунком зубчатого зацепления (рис 2.).

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма необходимо осторожно обращаться с острыми  губками.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штан-гензубомер.

7.2. Протереть штангензубомер, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. В процессе работы и по окончании ее протирать штангензубомер салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, а затем насухо чистой салфеткой.

8.2. По окончании работы нанести на поверхности штангензубомера тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

8.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения

во избежание изгибов штанг и других повреждений, царапин на измерительных поверхностях, трения измерительных поверхностей об контролируемую деталь.

9.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

9.1. Хранить штангензубомер в футляре в сухом отапливаемом поме щении, при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

9.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки штангензубомера маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

9.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

10. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

10.1. Поверка штангензубомера должна производиться методами и средствами, указанными в ГОСТ 8113 и МИ 1384.

10.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем, в зависимости от интенсивности эксплуатации штангензубомера.

винта. Плавное перемещение рамки обеспечивается пружиной, расположенной внутри рамки.

5.2. Штангензубомер состоит из нескольких основных частей (рис.1): 1 – линейка высоты; 2 – неподвижной губка штанги; 3,5 – рамки с нониусом; 4 – штанги

Рис.1 Штангензубомер

5.3. Вертикальная линейка штангензубомера предназначена для установки высоты от вершины зуба, на которой производится измерение толщины зуба, а горизонтальное устройство предназначено

Рис.2. Зубчатое зацепление

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ШТАНГЕНЗУБОМЕР

тип ШЗН

с нониусом

цена деления 0,02

ISO 9002,  DIN 862

№__________

11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

11.1. Штангензубомер подвергнут консервации в соответствии с требо-ваниями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

11.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Штангензубомеры типа ШЗН с нониусом предназначены для измерения расстояния между разноименными боковыми поверхностями (толщины) зуба цилиндрических прямозубых и косозубых колес внешнего зацепления по постоянной хорде или по хорде делительной окружности и представляет собой сочетание штангенглубиномера и штангенциркуля. В промышленности применяется при изготовлении и ремонте различных механических узлов с зубчатыми передачами (редукторы и прочие механические вариаторы).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Штангензубомеры ШЦ-I по ISO 9002 или DIN862 изготавливаются из углеродистой с хромовым покрытием и нержавеющей стали, с ценой деления 0,02мм. Твёрдость измерительных поверхностей инструментальной и конструкционной стали не менее 51,5 HRC. 2.2.Технические характеристики штангензубомеров типа ШЗН приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики штангензубомеров ШЗН

| Модель Параметры | ШЗН-16 | ШЗН-26 | ШЗН-55 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон модулей измеряемых колес, мм | 1-16 | 1-26 | 15-55 |
| Диапазон измерений, мм: |  |
| по горизонтальной шкале | 0-45 | 0-60 | 0-90 |
| по вертикальной шкале | 0-30 | 0-40 | 0-60 |
| Значение отсчета по нониусу, мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 125x14x134 | 175х10х185 | 225x14x205 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха - не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- штангензубомер;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Штангензубомер имеет  две  шкалы с отсчетными нониусными устройствами. Фиксация рамок производится при помощи стопорного