# Text boxes

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски слесарные поворотные в двух плоскостях с наковальней и  трубоприжимом предназначены для закрепления деталей при их слесарной (ручной) обработке при проведении ремонтно-наладочных и различного рода слесарных работ. Наличие призм со ступенчатым профилем на нижней стороне, противоположной плоским губкам,  позволяет зажимать круглые заготовки (например, трубы).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO 9001. Корпусные детали изготавливаются из чугуна марки СЧ25.

Установка и крепление тисков на верстаке осуществляется с помощью болтов.

2.2. Основные параметры и размеры тисков:

Ширина губок  – 140мм

Высота губок – 22 мм

Ход губок – 5¼’  (130мм)

Дискретность шкалы линейки хода губок – 1/16’ (1,25 мм)

Крепление – 4 болта

Размер зажимаемой трубы – ½’ - 3½’

Диапазон поворота тисков:

- по вертикали -90˚ – +90˚

- по горизонтали 0 - 360˚

Дискретность шкалы поворота закрепленной детали в вертикальной плоскости - 1˚.

Габаритные размеры:

Длина – 410 мм

Ширина – 150 мм

Высота – 240 мм

Масса – 18 кг.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на верстак, их необходимо расконсерви-ровать.

3.2. Установить тиски на верстак, тиски закрепить четырьмя болтами Ø10мм по ГОСТ 13152.

Рис.1 Схема крепления тисков

3.3. Закрепить заготовку в тисках, перемещая подвижную губку с помощью ходового винта.

3.4. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверх-ностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

3.5. Осевой люфт ходового винта устраняется регулировочным вин-том.

3.6. Условия эксплуатации тисков – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.

3.7. Конструкция основания позволяет поворачивать тиски в горизон-

тальной плоскости диапазоне 0 - 360˚. Имеется возможность зафикси-ровать тиски, повернув их на требуемый угол, с помощью двух винтов. Также, зафиксированную деталь можно повернуть в вертикальной плоскости с точностью до 1˚, также зафиксировав с помощью двух винтов.

3.8. Для закрепления в тисках круглых заготовок применяются призмы со ступенчатым профилем.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- тиски в сборе;

- паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и зау-сенцев.

5.2. Тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

5.3. Отверстие головки винта должно иметь с двух сторон фаски для предохранения рук рабочего от защемления.

5.4. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим само-произвольное ослабление в процессе работы.

5.5. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме и удлинении рукоятки.

5.6. Тиски должны выдерживать проверку на прочность с превышени-ем усилия зажима на 25%.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

6.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло кон-сервационное К-17.

6.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

поворотные в двух плоскостях

чугунные с трубоприжимом

ISO 9001

№__________

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

Дата переконсервации: «___» __________ 200_ г.

Переконсервацию произвел:   ________________

(подпись)

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (по-лучения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)